## Slide 1: NHẬP MÔN MẠCH SỐ
CHƯƠNG 2: CÁC DẠNG BIỂU DIỄN SỐ

## Slide 2: Kiểm tra 15 phút
Decimal | Binary | Octal | Hexadecimal
38 |  |  | 
Biểu diễn 27028 sang số thập phân
Hoàn thiện bảng sau

## Slide 3: Nội dung
Tổng quan
Các hệ thống số
Chuyển đổi giữa các hệ thống số
Biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng nhị phân
Các phép tính số nhị phân không dấu
Biểu diễn số nhị phân có dấu
Biểu diễn các loại số khác

## Slide 4: Nội dung
Tổng quan
Các hệ thống số
Chuyển đổi giữa các hệ thống số
Biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng nhị phân
Các phép tính số nhị phân không dấu
Biểu diễn số nhị phân có dấu
Biểu diễn các loại số khác

## Slide 5: Tổng quan
Các hệ thống số/máy tính đều dùng hệ thống số nhị phân để biểu diễn và thao tác. Trong khi, hệ thống số thập phân được dùng rộng rãi và quen thuộc trong đời sống hằng ngày.
Một số hệ thống số khác (bát phân, thập lục phân,…) cũng được giới thiệu trong chương này giúp cho sự biểu diễn của hệ thống số nhị phân được dễ hiểu và tiện lợi với con người.
Trình bày các kỹ thuật để chuyển đổi qua lại giữa các hệ thống số.
Sự biểu diễn và thao tác với số có dấu trong các hệ thống số
Notes: Chương này tham khảo trong sách Trocci.
Mục tiêu của chương này:
Giới thiệu các hệ thống số (thập phân, nhị phân, bát phân, thập lục phân) và cách chuyển đổi giữa các hệ thống số này.
Thực hiện các phép toán logic cơ bản: cộng, trừ, nhân với hệ nhị phân
Giới thiệu số bù 2 (biểu diễn số âm trong máy tính)
Biểu diễn hệ thập phân bằng mã BCD (rất quan trọng trong các hệ thống số)

## Slide 6: Nội dung
Tổng quan
Các hệ thống số
  Thập phân
  Nhị phân
  Thập lục phân
  Bát phân
Chuyển đổi giữa các hệ thống số
Biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng nhị phân
Các phép tính số nhị phân không dấu
Biểu diễn số nhị phân có dấu
Biểu diễn các loại số khác

## Slide 7: Các hệ thống số
Hệ thống số | Cơ số | Chữ số
Thập Phân | 10 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Nhị Phân | 2 | 0, 1
Bát Phân | 8 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Thập Lục | 16 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F

## Slide 8: Số thập phân
Ví dụ: 2745.21410
weight
weight
weight
weight
weight
Decimal point

## Slide 9: Số thập phân
Phân tích số thập phân : 2745.21410
2745.21410 =
2 * 103 + 7 * 102 + 4 * 101 + 5 * 100 +
2 * 10-1 + 1 * 10-2 + 4 * 10-3

## Slide 10: Số nhị phân
weight
weight
weight
weight
weight
Binary point
Ví dụ: 1011.1012

## Slide 11: Số nhị phân
Phân tích số nhị phân 1011.1012
1011.1012 = 1 * 23 + 0 * 22 + 1 * 21 + 1 * 20 +
1 * 2-1 + 0 * 2-2 + 1 * 2-3
= 11.62510
Binary point

## Slide 12: Số bát phân
Số Bát Phân : 3728
3728 = 3 * 82 + 7 * 81 + 2 * 80
= 25010

## Slide 13: Số thập lục phân
Phân tích số thập lục phân : 3BA16
3BA16 = 3 * 162 + 11 * 161 + 10 * 160
= 95410

## Slide 14: Nội dung
Tổng quan
Các hệ thống số
Chuyển đổi giữa các hệ thống số
Biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng nhị phân
Các phép tính số nhị phân không dấu
Biểu diễn số nhị phân có dấu
Biểu diễn các loại số khác

## Slide 15: Chuyển đổi giữa các hệ thống số
Chuyển đổi qua lại giữa các hệ thống số

## Slide 16: Chuyển đổi sang số thập phân
Nhân mỗi chữ số (digit) với trọng số (weight)

## Slide 17: Ví dụ
Biểu diễn 37028 sang số thập phân
Biểu diễn 1A2F16 sang số thập phân

## Slide 18: Số thập phân  Số nhị phân
Chia số thập phân với 2 và sau đó viết ra phần dư còn lại
  Chia cho đến khi có thương số là 0.
Phần số dư đầu tiên gọi là LSB (Bit có trọng số thấp nhất)
Phần số dư cuối cùng gọi là MSB (Bit có trọng số cao nhất)
Decimal
Binary

## Slide 19: Ví dụ: 2510  Số nhị phân

## Slide 20: Số thập phân  Số thập lục phân
Decimal
Hexadecimal
Chia số thập phân cho 16 và viết ra phần dư còn lại.
  Chia cho đến khi có thương số là 0.
Phần số dư đầu tiên gọi là LSD (Số có trọng số thấp nhất)
Phần số dư cuối cùng gọi là MSD (Số có trọng số cao nhất)
Notes: LSD: D(digit)

## Slide 21: Ví dụ: 42310  Thập lục phân

## Slide 22: Thập phân  Bát phân
Decimal
Octal
Chia số thập phân cho 8 và viết ra phần dư còn lại
  Chia cho đến khi có thương số là 0.
Phần số dư đầu tiên gọi là LSD (Số có trọng số thấp nhất)
Phần số dư cuối cùng gọi là MSD (Số có trọng số lớn nhất)

## Slide 23: Bát phân  Nhị phân
Chuyển đổi lần lượt mỗi chữ số ở dạng Bát Phân sang nhóm 3 bits Nhị Phân
VD:
Binary
Octal
Octal | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Binary | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
8
2

## Slide 24: Thập lục phân  Nhị phân
Chuyển đổi lần lượt mỗi chữ số ở dạng Thập Lục Phân sang nhóm 4 bits Nhị Phân
VD:
Binary
Hexadecimal
Hex | Bin
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
16
2

## Slide 25: Nhị phân  Bát phân
Nhóm 3 bits bắt đầu từ ngoài cùng bên phải của số
Chuyển đổi mỗi nhóm trên sang dạng chữ số của Bát Phân
VD: 10110101112 => Bát Phân
13278
Binary
Octal

## Slide 26: Nhị phân  Thập lục phân
Nhóm 4 bits từ phía ngoài cùng bên phải của số
Chuyển đổi mỗi nhóm trên sang 1 chữ số Thập Lục
VD: 101011010101110011010102 => Thập Lục Phân
56AE6A16
Binary
Hexadecimal

## Slide 27: Bát phân  Thập lục phân
Chuyển đổi thông qua trung gian là số Nhị Phân
Hexadecimal
Octal
Binary

## Slide 28: Ví dụ: 1F0C16  Bát phân
Chuyển đổi từ Thập Lục Phân sang Nhị Phân
1F0C16 = 1_1111_0000_11002
Chuyển đổi từ Nhị Phân sang Bát Phân
1_111_100_001_1002 = 174148

## Slide 29: Ví dụ: 10768  Thập lục phân
Chuyển đổi từ Bát Phân sang Nhị Phân
10768 = 1_000_111_1102
Chuyển đổi từ Nhị Phân sang Thập Lục Phân
10_0011_11102 = 23E16

## Slide 30: Ví dụ
Thực hiện phép chuyển đổi giữa các hệ thống số
Decimal | Binary | Octal | Hexadecimal
35 |  |  | 
 | 1101101 |  | 
 |  | 712 | 
 |  |  | 1AF

## Slide 31: Nội dung
Tổng quan
Các hệ thống số
Chuyển đổi giữa các hệ thống số
Biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng nhị phân
Các phép tính số nhị phân không dấu
Biểu diễn số nhị phân có dấu
Biểu diễn các loại số khác

## Slide 32: Phân số thập phân
Số phân số thập phân => Số nhị phân

## Slide 33: Ví dụ: 189.02310  Số nhị phân
Điều kiện dừng lại:
1. Theo yêu cầu của đề bài (số nhị phân 8-bit bao gồm cả phần nguyên và phần thập phân)
2. Khi kết quả của phép nhân bằng 1
3. Khi kết quả của phép nhân xuất hiện lại 1 lần nữa (vòng lặp/tuần hoàn)

## Slide 34: Ví dụ
Thực hiện phép chuyển đổi giữa các hệ thống số
Decimal | Binary | Octal | Hexadecimal
29.8 |  |  | 
 | 110.1101 |  | 
 |  | 3.07 | 
 |  |  | C.82
Notes: 29.8; 11101.1100_1100_1100_...; 35.6314_6314_... ; 1D.CCC…
Với trường hợp 110.1101, đối với phần sau dấu . khi chuyển qua Octal (Hexa)
+ ta sẽ tự chèn các giá trị 0 vào để chẵn số
+ giá trị gom nhóm sẽ bắt đầu từ dấu chấm sang phải
+ khi lấy kết quả các số sau dấu “.” sẽ lấy từ dấu “.” trở về sau
 110.11012 = 110.1101002 = 6.648
- Thông thường, đề sẽ yêu cầu lấy chính xác bao nhiêu giá trị sau dấu chấm khi chuyển qua nhị phân, Hex, Octal

## Slide 35: Tóm tắt nội dung chương học
Qua Phần 1 của Chương 2, sinh viên cần nắm những nội dung chính sau:
  Các hệ thống số chính được sử dụng để biểu diễn một giá trị thập phân trong các hệ thống máy tính và chức năng cụ thể của từng hệ thống số
  Phương pháp chuyển đổi qua lại giữa các hệ thống số
  Phương pháp biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng số nhị phân