## Slide 1: Kiểm tra 15 phút
Thực hiện phép chuyển đổi giữa các hệ thống số
Decimal | Binary | Octal | Hexadecimal
5.3 |  |  | 
 | 1011011 |  | 
 |  | 7.12 | 
 |  |  | 1A.F
Notes: 29.8; 11101.1100_1100_1100_...; 35.6314_6314_... ; 1D.CCC…
Với trường hợp 110.1101, đối với phần sau dấu . khi chuyển qua Octal (Hexa)
+ ta sẽ tự chèn các giá trị 0 vào để chẵn số
+ giá trị gom nhóm sẽ bắt đầu từ dấu chấm sang phải
+ khi lấy kết quả các số sau dấu “.” sẽ lấy từ dấu “.” trở về sau
 110.11012 = 110.1101002 = 6.648
- Thông thường, đề sẽ yêu cầu lấy chính xác bao nhiêu giá trị sau dấu chấm khi chuyển qua nhị phân, Hex, Octal

## Slide 2: Kiểm tra 15 phút
Thực hiện phép chuyển đổi giữa các hệ thống số
Decimal | Binary | Octal | Hexadecimal
5.3 | 101.01001100110 | 5.2314 | 5.4CC
91 | 1011011 | 133 | 5B
7.15625 | 111.00101 | 7.12 | 7.28
26.9375 | 11010.1111 | 32.74 | 1A.F
Notes: 29.8; 11101.1100_1100_1100_...; 35.6314_6314_... ; 1D.CCC…
Với trường hợp 110.1101, đối với phần sau dấu . khi chuyển qua Octal (Hexa)
+ ta sẽ tự chèn các giá trị 0 vào để chẵn số
+ giá trị gom nhóm sẽ bắt đầu từ dấu chấm sang phải
+ khi lấy kết quả các số sau dấu “.” sẽ lấy từ dấu “.” trở về sau
 110.11012 = 110.1101002 = 6.648
- Thông thường, đề sẽ yêu cầu lấy chính xác bao nhiêu giá trị sau dấu chấm khi chuyển qua nhị phân, Hex, Octal

## Slide 3: Kiểm tra 15 phút
Decimal | Binary | Octal | Hexadecimal
73.4 | * |  | 
 | 110.11011 |  | 
* Lưu ý: số nhị phân có 8bit thập phân sau dấu .
Biểu diễn các số sau dưới dạng bù 2, 8bit (gồm cả bit dấu):
17, -26
Sau đó thực hiện phép toán cộng 17 và -26

## Slide 4: NHẬP MÔN MẠCH SỐ
CHƯƠNG 2: CÁC DẠNG BIỂU DIỄN SỐ (tt)

## Slide 5: Nội dung
Tổng quan
Các hệ thống số
Chuyển đổi giữa các hệ thống số
Biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng nhị phân
Các phép tính số nhị phân không dấu
  Phép cộng
  Phép nhân
  Phép trừ
Biểu diễn số nhị phân có dấu
Biểu diễn các loại số khác

## Slide 6: Phép cộng
Cộng 2 số nhị phân 1-bit
A | B | A + B
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 10

## Slide 7: Phép cộng
Phép cộng 2 số nhị phân không dấu

## Slide 8: Phép nhân
Nhân 2 số nhị phân 1-bit
A | B | A * B
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 1

## Slide 9: Phép nhân
Phép nhân 2 số nhị phân không dấu

## Slide 10: Phép trừ
Quy tắc thực hiện phép trừ như sau:
0 - 0 = 0
1 - 1 = 0
1 - 0 = 1
[1]0 - 1 = 1 Mượn1
VD: Thực hiện phép trừ 2 số nhị phân 5 bits: 00111 từ 10101
00111 7
10101 21
0
1
1
1
0
14
=

## Slide 11: Nội dung
Tổng quan
Các hệ thống số
Chuyển đổi giữa các hệ thống số
Biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng nhị phân
Các phép tính số nhị phân không dấu
Biểu diễn số nhị phân có dấu
  Số dấu và độ lớn
  Số bù 1
  Số bù 2
  Phép cộng, phép trừ số bù 2
  Hiện tượng tràn số học
Biểu diễn các loại số khác

## Slide 12: Biểu diễn số có dấu
Số dương (+) và Số âm (-)
Sử dụng thêm 1 bit (sign bit) để thể hiện dấu của số:
  0: dương
  1: âm
Bit thể hiện dấu nằm ở ngoài cùng bên trái của số

## Slide 13: Biểu diễn số có dấu
Có 3 dạng phổ biến để biểu diễn số có dấu:
  Dạng số “dấu và độ lớn”
  Dạng số “bù 1”
  Dạng số “bù 2”

## Slide 14: Dạng số “dấu và độ lớn”
Ví dụ: biểu diễn 1 số 6 bits có dấu
+52
-52
Giá trị số dấu và độ lớn
=
n: số bit biểu diễn số bù 2
b: giá trị của bit (0, 1)

## Slide 15: Dạng số “bù 1” và “bù 2”
Phương pháp tìm số âm của một số dưới dạng số “bù 1” và dưới dạng số “bù 2”:
Binary
1’s complement
2’s complement
Ex:
0 1_ 0 0 1 0 _0 1 0 0 (29210)
Negate each bit
1 0_ 1 1 0 1_ 1 0 1 1 (-29210)
Add 1
1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 (-29210)
+1

## Slide 16: Biểu diễn số có dấu dưới dạng số bù 2
+45
-45
Giá trị số bù 2 =
n: số bit biểu diễn số bù 2
b: giá trị của bit (0, 1)

## Slide 17: Ví dụ
Biển diễn số có dấu áp dụng phương pháp dạng số bù 2
  +13
  -9
  -2
  -8

## Slide 18: Tầm trị biểu diễn
Cho số có dấu n bit
-(2n-1-1) 2n-1-1
-(2n-1-1) 2n-1-1
-2n-1 2n-1-1
Số dương
được biểu
diễn giống
nhau ở cả
3 dạng

## Slide 19: Phép tính sử dụng số bù 2
Tại sao trong máy tính sử dụng số bù 2 để thực hiện các phép toán mà không sử dụng số dấu và độ lớn hoặc bù 1.
  Ví dụ 1: Dấu và độ lớn: (-1) + 5 = 4 (dương)
  1001
  0101
  1110 (âm)  Sai
  Ví dụ 2: Bù 1: (-5) + (-2) = -7 (âm)
  1010 (-5)
  1101 (-2)
  10111 (-8)  Sai

## Slide 20: Phép cộng số bù 2
Thực hiện như phép cộng số bù 2
  Bit dấu được xử lý dựa theo cách tương tự như các bit độ lớn
  Bit nhớ ở vị trí cuối cùng sẽ được loại bỏ
  Kết quả của phép cộng sử dụng số bù 2 luôn đúng

## Slide 21: Ví dụ

## Slide 22: Ví dụ
Thực hiện phép cộng 2 số thập phân: +9 và -9?

## Slide 23: Phép trừ số bù 2
Trong ví dụ 4 + (–9), phép cộng trong hệ thống số bù 2 thực chất là phép trừ
Quy tắc thực hiện phép trừ trong hệ thống số bù 2:
- B = bù 2 của B
A – B = A + (-B) = A + (bù 2 của B)

## Slide 24: Ví dụ
9 – 4 = ?

## Slide 25: Hiện tượng tràn số học (Overflow)
Tràn: Khi số bit của kết quả vượt quá số bit cho phép
1 số có dấu bù 2 n-bit biểu diễn trong tầm: -2n-1 đến +2n-1-1
Hiện tượng Overflow luôn cho 1 kết quả sai hoàn toàn
Một mạch điện riêng biệt được thiết kế ra để phát hiện hiện tượng tràn

## Slide 26: Ví dụ
Số có 4 bit, gồm 3 bit độ lớn và 1 bit dấu
Hiện tượng Tràn không xảy ra đối với những phép tính giữa 2 số khác dấu nhau
O
O

## Slide 27: Nội dung
Tổng quan
Các hệ thống số
Chuyển đổi giữa các hệ thống số
Biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng nhị phân
Các phép tính số nhị phân không dấu
Biểu diễn số nhị phân có dấu
Biểu diễn các loại số khác
  BCD
  Số dấu chấm động
  ASCII

## Slide 28: BCD (Binary Coded Decimal)
Mỗi chữ số của số thập phân được biểu diễn bằng số nhị phân 4 bits tương ứng
Công dụng: Hiển thị số thập phân trên các thiết bị máy tính
Ex:
84710 => BCD
1010 => BCD

## Slide 29: Ví dụ
BCD sử dụng nhiều bits hơn nhưng việc chuyển đổi đơn giản hơn
13710 = 100010012 (Số Nhị Phân)
Decimal: 1 * 27 + 1 * 23 + 1 * 20
13710 = 0001_0011_0111 (BCD)
Decimal: 1 3 7

## Slide 30: Hiện thị số BCD lên thiết bị điện tử
Mạch thí nghiệm chuyển đổi từ số thập phân sang số BCD

## Slide 31: Số dấu chấm động
Biểu diễn giá trị của tốc độ ánh sáng, c, bằng ký hiệu của số dấu chấm động có độ chính xác đơn (c = 0.2998 x 109)
Ký hiệu khoa học,
c = 1._0001_1101_1110_1001_0101_1100_0000 x 228.
C = 0 10011011 0001_1101_1110_1001_0101 _110
Số Nhị Phân , c = 0001_0001_1101_1110_1001_0101_1100_00002.
S = 0 // số dương
E = 28 + 127 = 15510 = 1001 10112. (IEEE 754, bias = 127)
F là 23 bits tiếp theo sau khi bit có giá trị 1 đầu tiên xuất hiện.
32-bit độ chính xác đơn (phần cứng)

## Slide 32: Số dấu chấm động
Ký hiệu dấu chấm động có thể biểu diễn cho một số có giá trị rất lớn hay rất nhỏ bằng cách sử dụng một hình thức ký hiệu khoa học
Ví dụ minh họa 1 số dấu chấm động 32-bit có độ chính xác đơn.
Giá trị thập phân =
S E (8 bits) F (23 bits)
Sign bit
Magnitude with MSB dropped
Biased exponent (+127) (IEEE 754 Standard)

## Slide 33: Ví dụ
Số thập phân: -157.625
 Số dấu chấm động 32 bit ?
Số dấu chấm động 32 bit: 01001101001110000000000000000000
 Số thập phân ?

## Slide 34: ASCII
ASCII-7 (American Standard Codes for Information Interchange) (7 bit): dùng để biểu diễn 128 ký tự (character) dưới dạng số nhị phân 7 bit
Ví dụ: Mã ASCII-7 được dùng thể hiện các ký tự từ bàn phím

## Slide 35: Thuật ngữ
Byte
Floating-point number
Hexadecimal
Octal
BCD
1 byte gồm có 8 bits
Một số được đại diện dựa trên ký hiệu khoa học, trong đó bao gồm phần số mũ và phần định trị
Hệ thống số có cơ số là 16
Hệ số có cơ số nền là 8
Binary Coded Decimal: là các mã số, trong đó mỗi chữ số thập phân, từ 0 đến 9, được đại diện bởi một nhóm bốn bit
Alphanumeric
(chữ-số)
ASCII
Bao gồm các chữ số, chữ cái, và các ký hiệu khác
Mã tiêu chuẩn của Mỹ dùng trong việc trao đổi thông tin, mã chữ và số được sử dụng rộng rãi nhất.

## Slide 36: Tóm tắt nội dung chương học
Qua Phần 2 - Chương 2, sinh viên cần nắm những nội dung chính sau:
  Máy tính thực hiện các phép tính như thế nào
  Máy tính biểu diễn số có dấu như thế nào?
  Dấu chấm động là gì ?Máy tính biểu diễn số dấu chấm động như thế nào?
  Số BCD là gì và Tại sao ta phải sử dụng số BCD ?
  Mã ASCII là gì và Mã ASCII được sử dựng để làm gì trong máy tính?