## Slide 1: Kiểm tra 15’
Rút gọn biểu thức sau
Thiết kế mạch dựa trên bảng chân trị sau
I1 | I0 | O3 | O2 | O1 | O0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 2: NHẬP MÔN MẠCH SỐ
CHƯƠNG 5: MẠCH TỔ HỢP -
MẠCH TÍNH TOÁN SỐ HỌC

## Slide 3: Nội dung
Tổng quan
Mạch cộng (Carry Ripple (CR) Adder)
Mạch cộng nhìn trước số nhớ - (Carry Look-Ahead (CLA) Adder)
Mạch cộng/ mạch trừ
Đơn vị tính toán luận lý (Arithmetic Logic Unit)

## Slide 4: Tổng quan
Chương này sẽ học về:
  Một số mạch logic tổ hợp thông dụng
  Thiết kế các mạch logic tổ hợp phức tạp sử dụng các mạch logic tổ hợp thông dụng

## Slide 5: Phân biệt mạch tổ hợp và tuần tự
Mạch tổ hợp
: :
: :
inputs
outputs
Mạch tổ hợp
: :
inputs
outputs
: :
Memory
MẠCH TỔ HỢP
- Ngõ ra sẽ thay đổi lập tức khi ngõ vào thay đổi
MẠCH TUẦN TỰ
- Ngõ ra sẽ thay đổi phụ thuộc vào ngõ vào và trạng thái trước đó.
- Mạch có tính chất nhớ

## Slide 6: Nội dung
Tổng quan
Mạch cộng (Carry Ripple (CR) Adder)
Mạch cộng nhìn trước số nhớ - (Carry Look-Ahead (CLA) Adder)
Mạch cộng/ mạch trừ

## Slide 7: Mạch cộng bán phần (Half Adder)
Cộng 2 số 1 bit có 4 trường hợp
Mạch cộng 1 bit có tổng và số nhớ như thế này được gọi là mạch cộng bán phần (HA)
Sơ đồ mạch
x
y
Tổng
Số nhớ

## Slide 8: Mạch cộng toàn phần (Full Adder)
Cộng những số có 2 hoặc nhiều bit
  Cộng từng cặp bit bình thường
  Nhưng ở vị trí cặp bit i, có thể có carry-in từ bit i-1
(Sẽ cộng vào vị trí kế tiếp)

## Slide 9: Mạch cộng toàn phần (Full Adder)
Bộ cộng toàn phần (FA)
  3 ngõ vào (2 ngõ vào cho 2 số 1-bit cần tính tổng, và 1 ngõ vào cho số nhớ đầu vào (carry-in))
  2 ngõ ra (1 ngõ ra cho tổng và 1 cho số nhớ đầu ra (carry-out))

## Slide 10: Mạch cộng toàn phần (Full Adder)
Bảng sự thật
Ký hiệu

## Slide 11: Mạch cộng toàn phần (Full Adder)
Bảng sự thật

## Slide 12: Mạch cộng toàn phần (Full Adder)
Sơ đồ mạch
Ký hiệu
Ký hiệu khác

## Slide 13: Mạch cộng toàn phần (Full Adder)
Sử dụng lại HA
Sơ đồ mạch FA sử dụng lại HA
Sơ đồ mạch HA
x
y
Sơ đồ mạch

## Slide 14: Mạch cộng Carry Ripple (CR)
Sơ đồ biểu diễn mạch cộng 4 bit song song sử dụng full adder

## Slide 15: Mạch cộng Carry Ripple (CR)
Mạch FA bắt đầu với việc cộng các cặp bit từ LSB đến MSB
  Nếu carry xuất hiện ở vị trí bit i, nó được cộng thêm vào phép cộng ở vị trí bit thứ i+1
Việc kết hợp như vậy thường được gọi là mạch cộng Carry-Ripple
  Vì carry được “ripple” từ FA này sang các FA kế tiếp
  Tốc độ phép cộng bị giới hạn bởi quá trình truyền số nhớ

## Slide 16: Mạch cộng Carry Ripple (CR)
Mỗi FA có một khoảng trễ (delay), giả sử là Δt
Độ trễ phụ thuộc vào số lượng bit
  Carry-out ở FA đầu tiên C1 có được sau Δt
  Carry-out ở FA đầu tiên C2 có được sau 2Δt
  => Cn được tính toán sau nΔt
Mô hình carry look ahead (CLA) thường được sử dụng để cải thiện tốc độ

## Slide 17: Nội dung
Tổng quan
Mạch cộng (Carry Ripple (CR) Adder)
Mạch cộng nhìn trước số nhớ - (Carry Look-Ahead (CLA) Adder)
Mạch cộng/ mạch trừ

## Slide 18: Critical path delay
Tốc độ của mạch bị giới hạn bởi độ trễ lớn nhất dọc theo đường nối trong mạch
Độ trễ lớn nhất được gọi là critical path delay
Đường nối gây ra độ trễ đó gọi là critical path

## Slide 19: Mạch cộng Carry Ripple - critical path
Tổng quát, độ trễ 2n+1 cổng đối với mạch cộng Carry Ripple n-bit
Độ trễ 3 cổng đối với C1
Độ trễ 5 cổng đối với C2

## Slide 20: Carry Look-Ahead Adder (CLA)
Cải thiện tốc độ mạch cộng bằng cách
  Tại mỗi tầng (stage), ta sẽ xác định nhanh giá trị carry-in ở tầng cộng trước đó sẽ có giá trị 0 hay 1
   Giảm Critical path delay

## Slide 21: Carry Look-Ahead Adder (CLA)
Hàm xác định carry-out ở lần cộng thứ i
  ci+1= xiyi + xici + yici = xiyi + (xi + yi)ci
  Đặt gi = xiyi và pi = xi + yi => ci+1= gi + pici
    gi = 1 khi cả xi và yi đều bằng 1, không quan tâm ci
      g được gọi là hàm generate, vì carry-out luôn được generate ra khi g=1
    pi = 1 khi xi = 1 hoặc yi = 1; carry-out = ci
      p được gọi là hàm propagate, vì carry-in = 1 được propagate (truyền) ở tầng cộng thứ i

## Slide 22: Carry Look-Ahead Adder (CLA)
Xác định carry-out của mạch cộng n bit
  cn =gn-1 + pn-1cn-1
  Mà cn-1 =gn-2 + pn-2cn-2
  Do đó: cn =gn-1 + pn-1(gn-2 + pn-2cn-2)
  =gn-1 + pn-1gn-2 + pn-1pn-2cn-2
  Tiếp tục khai triển đến lần cộng đầu tiên
  cn=gn-1+pn-1gn-2+pn-1pn-2gn-3+…+pn-1pn-2….p1g0+pn-1pn-2….p1p0c0

## Slide 23: Carry Look-Ahead Adder (CLA)
Số nhớ đầu vào c0 được truyền qua tất cả các lần cộng
Số nhớ sinh ra ở lần cộng thứ 1 và được truyền qua các lần cộng còn lại
Số nhớ sinh ra ở lần cộng thứ n-3 và được truyền qua các lần cộng còn lại
Số nhớ sinh ra ở lần cộng thứ n-2 và được truyền qua các lần cộng còn lại
Số nhớ sinh ra ở lần cộng cuối cùng

## Slide 24: Carry Look-Ahead Adder (CLA)
Ví dụ: Trường hợp cộng 2 bit
C1 = G0 + P0.C0
C2 = G1 + P1.G0 + P1.P0.C0

## Slide 25: Mạch cộng CLA - critical path
    C1 = G0 + P0.C0
    C2 = G1 + P1.G0 + P1.P0.C0
Độ trễ 3 cổng đối với C1
Độ trễ 3 cổng đối với C2
Độ trễ 3 cổng đối với Cn
Độ trễ tổng cộng cho mạch cộng CLA n-bit là độ trễ 4 cổng
gi, pi: độ trễ 1 cổng
Ci: độ trễ 2 cổng
Độ trễ 1 cộng còn lại là do tính tổng s

## Slide 26: Giới hạn của mạch cộng CLA
Biểu thức tính carry trong mạch cộng CLA
  cn=gn-1+pn-1gn-2+pn-1pn-2gn-3+…+pn-1pn-2….p1g0+pn-1pn-2….p1p0c0
Độ phức tạp tăng lên nhanh chóng khi n lớn
Vấn đề Fan-in có thể hạn chế tốc độ của mạch cộng CLA

## Slide 27: Nội dung
Tổng quan
Mạch cộng (Carry Ripple (CR) Adder)
Mạch cộng nhìn trước số nhớ - (Carry Look-Ahead (CLA) Adder)
Mạch trừ, mạch báo tràn, mạch cộng trừ

## Slide 28: Mạch trừ
Phép trừ: D = X - Y
= X + (-Y) = X+ (Bù 2 của Y) = X+ (Bù 1 của Y) + 1 = X+ Y’+ 1
Phép cộng: S = X + Y
X, Y là 2 số không dấu n-bit

## Slide 29: Mạch trừ
FA
FA
FA
FA
Mạch cộng Carry Ripple có thể được dùng để xây dựng mạch trừ Carry Ripple bằng cách đảo Y và đặt số nhớ đầu tiên là 1

## Slide 30: Mạch báo tràn
Tràn (Overflow): là khi kết quả của phép toán vượt quá số bit biểu diễn phần giá trị
  n bit biểu diễn được số từ -2n-1 đến +2n-1-1
  Overflow luôn cho ra 1 kết quả sai
Mạch để xác định có overflow hay không

## Slide 31: Mạch báo tràn
Ví dụ: Xét cộng 2 số 4 bit (3 bit giá trị và 1 bit dấu) sau:
Overflow không xuất hiện khi cộng 2 số trái dấu
O
O

## Slide 32: Mạch báo tràn
Tràn có thể phát hiện được bởi mạch phát hiện cờ tràn như sau:
  Mạch cộng 4 bit:
  Với n bit
Overflow = cn-1 cn
Mạch cộng/ trừ có thể bổ sung mạch kiểm tra tràn với 1 cổng XOR. Nếu sau khi thực hiện phép tính, cờ tràn có giá trị bằng “1” thì ta không cần quan tâm giá trị của phép tính vì giá trị đó bị sai.

## Slide 33: Mạch cộng/trừ
Thiết kế một mạch cộng/ trừ với 1 ngõ điều khiển ADD/SUB
  ADD = 0: mạch thực hiện cộng 2 số X + Y
  SUB = 1: mạch thực hiện trừ 2 số X - Y

## Slide 34: Tóm tắt nội dung chương học
Qua Phần 1 - Chương 5, sinh viên cần nắm những nội dung chính sau:
  Sự khác biệt giữa mạch tổ hợp và mạch tuần tự? Khi nào thì ta cần thiết kế mạch tổ hợp và khi nào thì ta cần thiết kế mạch tuần tự trong thiết kế hệ thống mạch số
  Phương pháp thiết kế mạch tổ hợp: Mạch cộng HA, FA, CRA, CLA, Mạch trừ, Mạch báo tràn. Ưu và khuyết của mạch CRA và CLA.

## Slide 35: Any question?