## Slide 1: NHẬP MÔN MẠCH SỐ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

## Slide 2: Thông tin chung môn học
Môn học: Nhập môn Mạch số
Giảng viên: TS. Trịnh Lê Huy
Email: huytl@uit.edu.vn
Giờ tiếp SV: 10h-11h thứ 5 hàng tuần
Địa điểm: E6.6

## Slide 3: Thông tin chung môn học
Thiết kế luận lý số
Đinh Đức Anh Vũ, NXB ĐHQG TP.HCM, 2002.
Digital design - Principles and Practices, John F. Wakerly, 4th Edition, Prentice-Hall, 2001.
Digital Systems - principles and applications, Ronald J. Tocci, 10th Edition, Prentice-Hall, 2001.
Sách tham khảo

## Slide 4: Thông tin chung môn học
Trọng số đánh giá môn học
  Thực hành: 20%
  Kiểm tra giữa kì: 15%
  Quá trình: 15%
  Thi cuối kì: 50%

## Slide 5: Mục tiêu môn học
Hiểu được luận lý số (digital logic) ở mức cổng (gate level) và mức chuyển mạch (switch level) của các thành phần logic tổ hợp (combinational logic) và logic tuần tự (sequential logic)
Thiết kế và thực thi các mạch logic tổ hợp và tuần tự
Phân tích được các mạch logic số từ đơn giản đến phức tạp
Biết sử dụng các công cụ (tools) hỗ trợ và các Kit thực hành trong thiết kế logic Số

## Slide 6: Vị trí, đối tượng môn học trong chuỗi thiết kế và ứng dụng chip
Vị trí của môn học
Đối tượng môn học:
Cổng logic: AND, OR, NOT, NAND, NOR,…
Chốt, Flip-flop, thanh ghi (register)
Mạch logic tổ hợp: cộng, trừ, so sánh, chọn kênh, phân kênh,…
Mạch logic tuần tự: mạch đếm đồng bộ, bất đồng bộ, thanh ghi dịch,…

## Slide 7: Chuỗi các môn học về thiết kế và ứng dụng chip
Toán rời rạc
Nhập môn mạch số
Kiến trúc máy tính
Thiết kế luận lý số
Thiết kế vi mạch với HDL
Thiết kế vi mạch: số, tương tự, hỗn hợp
Hệ điều hành
Hệ thống nhúng
Vi xử lý – Vi điều khiển

## Slide 8: Nhập môn mạch số
Chương 1: Giới thiệu
Chương 2: Biểu diễn số trong các hệ cơ số khác nhau
Chương 3: Đại số Boolean và các cổng luận lý (logic gates)
Chương 4: Mạch logic và đánh giá tối ưu
Chương 5: Mạch tổ hợp
Chương 6: Mạch tuần tự

## Slide 9: Chương 1: Giới thiệu
Tổng quan
Những đặc điểm của Số (digital features)
Qui trình thiết kế Số (digital design processing)
Các loại chip Số
Những thuật ngữ của Số
Tóm tắt nội dung chương học

## Slide 10: Chương 1: Giới thiệu
Tổng quan
Những đặc điểm của Số (digital features)
Qui trình thiết kế Số (digital design processing)
Các loại chip Số
Những thuật ngữ của Số
Tóm tắt nội dung chương học

## Slide 11: Tổng quan
Công nghệ vi điện tử hay vi mạch tích hợp đã có cuộc cách mạng to lớn trên thế giới với các thiết bị thông minh ra đời: laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh, internet, …
Nền công nghiệp bán dẫn đã có doanh thu tăng vượt bậc, từ 21 tỷ đô la năm 1985 đến 324 tỷ đô la năm 2012

## Slide 12: Robert Noyce, 1927 - 1990
Biệt danh “ông chủ của thung lũng Silicon” (Mayor of Silicon Valley)
Đồng sáng lập công ty bán dẫn Fairchild năm 1957
Đồng sáng lập công ty Intel năm 1968 với Gordon Moore
Đồng phát minh ra mạch tích hợp (integrated circuit) với Jack Kilby
Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Noyce
Tổng quan

## Slide 13: Gordon Moore, 1929 -
Đồng sáng lập công ty Intel năm 1968 với Robert Noyce
Tác giả của định luật Moore (Moore’s law) nổi tiếng: Số lượng transistor trên mạch tích hợp sẽ tăng xấp xỉ gấp đôi sau mỗi 2 năm (http://en.wikipedia.org/wiki/Moore%27s_Law )
Định luật Moore được phát biểu năm 1965.
Tổng quan

## Slide 14
Tổng quan
Định luật Moore và sự phát triển vi mạch bán dẫn ngày nay

## Slide 15: Tổng quan
Tương tự (Analog) và Số (Digital)
  Các thiết bị và hệ thống Tương tự (Analog)
  Xử lý trên các tín hiệu liên tục (ví dụ: tín hiệu âm thanh truyền đến một Micro)
  Các thiết bị và hệ thống Số (Digital)
  Xử lý trên các giá trị rời rạc của tín hiệu tại mỗi thời điểm, giá trị này hoặc bằng 0 hoặc bằng 1(ví dụ: sự sáng hay tắt của một bóng đèn)

## Slide 16: Tổng quan
Analog signal Digital signal
Tương tự (Analog) và Số (Digital)
  Hệ thống Tương tự (analog system) thường tiêu tốn nhiều công suất hơn hệ thống Số (digital system)
  Hệ thống Số có thể xử lý, lưu trữ và truyền dữ liệu hiệu quả hơn hệ thống Tương tự, nhưng nó chỉ có thể xử lý tín hiệu tại mỗi thời điểm riêng biệt

## Slide 17
Tín hiệu tương tự (Analog signal)
- Điện áp trên dây dẫn của một Microphone
- Âm thanh truyền đến một Microphone
Tín hiệu số (Digital signal)
- Nút nhấn trên một bàn phím
Tổng quan

## Slide 18: Ví dụ
Answer
  Số (digital)
  Tương tự (analog)
  Tương tự (analog)
  Tương tự: nếu kiểu xoay/ Số: nếu kiểu bấm nút
18
Phân biệt Phân biệt những trường hợp bên dưới thuộc Tương tự hay Số?
  Đồng hồ điện tử
  Dòng điện ra ngoài một ổ cắm
  Nhiệt độ
  Điều khiển tăng/giảm âm thanh của Radio

## Slide 19: Các thiết bị và hệ thống số ngày nay
Ngày nay, thuật ngữ “Số” hoặc “kỹ thuật số” đã trở nên rất quen thuộc thông qua các sản phẩm được sử dụng rộng rãi: computer, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy nghe nhạc, máy chụp hình/quay phim, tự động hóa, robots, giao thông, truyền thông và giải trí.
19

## Slide 20: Những thuận lợi khi thao tác trên dữ liệu số
20
Dễ thiết kế
Thông tin được lưu trữ dễ dàng
Độ chính xác cao và ít bị tác động bởi nhiễu (noise)
Có thể lập trình được
Tốc độ đáp ứng nhanh
Nhiều mạch số có thể chế tạo thành các Chip

## Slide 21: Những hạn chế khi thao tác trên dữ liệu số
Các tín hiệu/thành phần trong thế giới thực chủ yếu tồn tại ở dạng tương tự (analog): nhiệt độ, áp suất, âm thanh, tốc độ.
Việc chuyển dữ liệu từ dạng tương tự (analog) về dạng dữ liệu số (digital) để xử lý, thông thường 3 bước sau được áp dụng:
  Chuyển tín hiệu tương tự từ thực tại về hình thức số
  Xử lý trên dữ liệu thuộc dạng số
  Chuyển dữ liệu số ở ngõ ra về lại hình thức tương tự rồi xuất kết quả ra bên ngoài.
21

## Slide 22: Tương tự (analog)  Số (digital)
ADC
DAC
22

## Slide 23: Tương tự (analog)  Số (digital)
Nhiều hệ thống kết hợp giữa xử lý tín hiệu tương tự và tín hiệu số để đạt mục đích mong muốn.
Notes: Chuyển từ digital ra analog

## Slide 24: Tương tự (analog)  Số (digital)

## Slide 25: Tương tự (analog)  Số (digital)
Notes: Hình trên: chuyển từ tín hiệu Analog thành dữ liệu Digital để lưu trữ (CD, USB,…)
Hình dưới: chuyển từ dữ liệu Digital  tín hiệu Analog để phát ra bên ngoài người nghe

## Slide 26: Ví dụ thao tác trên dữ liệu số
Nén audio/video để giảm dung lượng: MP3, MP4.
Một CD có thể lưu trữ 20 bài hát khi không nén, nhưng có thể lưu trữ 200 bài hát đã nén dữ liệu.
Nén dữ liệu số cũng được dùng trong xử lý ảnh: JPEG, PNG.
Một ví dụ về cách thức nén dữ liệu

## Slide 27: Chương 1: Giới thiệu
Tổng quan
Những đặc điểm của Số (digital features)
Qui trình thiết kế Số (digital design processing)
Các loại chip Số
Những thuật ngữ của Số
Tóm tắt nội dung chương học

## Slide 28: Những đặc điểm của số
Trạng thái
  Cao (High): điện áp từ 2V đến 5V
  Thấp (Low): điện áp từ 0V đến 0.8V
  Không xác định (Invalid): điện áp từ 0.8V đến 2V
    Có thể tạo ra lỗi (error) trong mạch số

## Slide 29: Những đặc điểm của số
Dạng sóng kiểu số (digital waveform) thay đổi giữa mức thấp (Low) và mức cao (High) hoặc ngược lại.
  Một xung chuyển mức dương (positive-going pulse) khi nó chuyển từ mức logic thấp (low) đến mức logic cao (high). Ngược lại được gọi là xung chuyển mức âm (negative-going pulse).
  Dạng sóng kiểu số được hình thành từ các chuỗi xung kết hợp lại.
Positive-going pulse
Negative-going pulse

## Slide 30: Giản đồ định thời
Giản đồ định thời được dùng để chỉ ra quan hệ giữa hai hay nhiều dạng sóng kiểu số

## Slide 31: Dữ liệu nối tiếp (serial data) và song song (parallel data)
Dữ liệu Số có thể được truyền giữa hai thiết bị theo kiểu nối tiếp (serial) hoặc theo kiểu song song (parallel)

## Slide 32: Chương 1: Giới thiệu
Tổng quan
Những đặc điểm của Số (digital features)
Qui trình thiết kế Số (digital design processing)
Các loại chip Số
Những thuật ngữ của Số
Tóm tắt nội dung chương học

## Slide 33: Quy trình thiết kế số
Truyền thống
Dựa vào các mô hình toán học
Sử dụng các phương pháp phân tích
Qui định các ràng buộc
Hữu ích với các thiết kế nhỏ
Không phù hợp với các thiết kế lớn trong thực tế
CAD (Computer-Aided Design): Thiết kế dựa vào máy tính
Sử dụng phần mềm dựa trên mô hình toán học và các phương pháp phân tích
Dễ dàng, tiện lợi cho người sử dụng
Nhiều chi tiết được trừu tượng hóa
Rất phù hợp cho các thiết kế trong thực tế (thiết kế phức tạp)
Notes: Truyền thống: phương pháp thiết kế mạch phần cứng
CAD: dùng phần mềm để thiết kế và kiểm tra trước trên máy tính

## Slide 34: Quy trình thiết kế số
Yêu cầu thiết kế
Mô tả kỹ thuật bằng sơ đồ, lưu đồ
Thiết kế
Mô phỏng
Thiết kế hoạt động đúng?
Sửa lại thiết kế

## Slide 35: Quy trình thiết kế số
Thử nghiệm thực tế
Kiểm tra
Thiết kế hoạt động đúng với mô tả kỹ thuật?
Hoàn thành sản phẩm
Có lỗi nhỏ?
Sửa lại thiết kế
Sửa lỗi

## Slide 36: Ví dụ: đường dữ liệu (data path) của một chip đơn giản
Ghi chú: học chi tiết hơn trong môn Kiến trúc máy tính

## Slide 37: Thiết bị kiểm tra và phân tích tín hiệu
Máy phân tích luận lý (logic analyzer) có thể hiển thị đồng thời nhiều kênh (channels) của thông tin dạng số và có thể hiển thị giá trị dữ liệu của từng tín hiệu tại từng thời điểm cụ thể trên màn hình hiển thị

## Slide 38: Chương 1: Giới thiệu
Tổng quan
Những đặc điểm của Số (digital features)
Qui trình thiết kế Số (digital design processing)
Các loại chip Số
Những thuật ngữ của Số
Tóm tắt nội dung chương học

## Slide 39: Các loại chip số
Dựa vào đặc điểm và tính năng
  Các chip tiêu chuẩn, cơ bản (Standard chip)
    Chứa một lượng nhỏ các cổng logic
    Thực thi những hàm, chức năng đơn giản (NOT, AND, OR,…)
    Ví dụ: các chip họ 74xx

## Slide 40: Các loại chip số
Altera DE2 board with Cyclone II FPGA chip
Dựa vào đặc điểm và tính năng
  Các chip có khả năng lập trình được (Programmable Logic Devices (PLD) hoặc Field-Programmable Gate Array (FPGA))
    Tập hợp các cổng chưa được kết nối, việc kết nối giữa các cổng này được lập trình bởi người sử dụng thông qua các CAD tools
    Chức năng của chip có thể được thiết kế bởi người sử dụng

## Slide 41: Các loại chip số
A tray of ASIC chips
An ASIC-based USB Bitcoin miner. The ASIC chip is on the bottom-left of the device
Dựa vào đặc điểm và tính năng
  Các chip chuyên dụng thực hiện một ứng dụng cụ thể (Application-Specific Integrated Circuit (ASIC))
    Tối ưu để thực thi một chức năng cụ thể
    Tối ưu về hiệu suất, tốc độ thực thi
    Nhiều mạch logic được tích hợp hơn
    Giá thành cao
Notes:   Giá thành cao: Chỉ sản xuất 1 lần  chi phí đầu tư lớn

## Slide 42: Các loại chip số
Dựa vào độ tích hợp của các cổng logic
  Độ tích hợp nhỏ (Small Scale Integration - SSI): 1 đến 20 cổng
  Độ tích hợp trung bình (Medium Scale Integration - MSI): 20 đến 200 cổng
  Độ tích hợp lớn (Large Scale Integration - LSI): 200 đến 1.000 .000 cổng
  Độ tích hợp cực lớn (Very Large Scale Integration - VLSI): trên 1.000.000 cổng

## Slide 43: Chương 1: Giới thiệu
Tổng quan
Những đặc điểm của Số (digital features)
Qui trình thiết kế Số (digital design processing)
Các loại chip Số
Những thuật ngữ của Số
Tóm tắt nội dung chương học

## Slide 44: Những thuật ngữ
Tương tự (analog): tín hiệu được biểu diễn liên tục
Số (digital): biểu diễn một lượng rời rạc hoặc tập hợp của các giá trị rời rạc
Nhị phân (binary): Một hệ cơ số 2, biểu diễn bằng hai giá trị 0 hoặc 1
Bit: một ký tự nhị phân, có thể là 0 hoặc 1
Chip logic lập trình được (programmable logic chip): Một loại chip số có khả năng lập trình được để thực hiện một chức năng cụ thể
Chip logic chức năng cố định (fixed-function logic chip): Những loại chip số có chức năng cố định, không thể thay đổi
FPGA
ASIC

## Slide 45: Tóm tắt nội dung chương học
Qua Chương 1, sinh viên cần nắm những nội dung chính sau:
  Tại sao mình cần học kiến thức Nhập môn mạch số. Kiến thức này liên quan đến ngành mình học như thế nào?
  Tín hiệu tương tự, Tín hiệu số khác nhau như thế nào? Mạch tương tự và Mạch số khác nhau như thế nào?
  Sự liên quan giữa Kiến thức Nhập môn mạch số và Máy tính
  Quy trình thiết kế một mạch số, hoặc lớn hơn nữa là thiết kế một máy tính

## Slide 46: Thảo luận ???